## Slide 1
Penyemprotan yang Aman dan Efektif

## Slide 3: PENYEMPROTAN YANG AMAN
Lima Aturan Terbaik (Five Golden Rules)
Pemahaman Label
Penanganan Secara Hati-Hati
Perawatan Sprayer
Selalu Menjaga Kebersihan Diri
Penggunaan Alat Pelindung Diri

## Slide 4: 1. PEMAHAMAN LABEL
Informasi Teknis
Peringatan Bahaya
Petunjuk Keamanan
Petunjuk Penggunaan
Gejala Dini Keracunan
Petunjuk Pertolongan Pertama
Petunjuk Perawatan Dokter
Piktogram

## Slide 5: 2. PENANGANAN SECARA HATI-HATI
Pembelian Pestisida
Pengangkutan
Aplikasi Pestisida (Mencampur dan Menyemprot)
Penyimpanan
Pemusnahan Limbah

## Slide 6: 3. MERAWAT SPRAYER DENGAN BAIK
Memeriksa kebocoran sprayer
Mencegah kontaminasi
Memperbaiki kebocoran sprayer
Perawatan berkala sprayer

## Slide 7: 4. SENANTIASA MEMBERSIHKAN DIRI
Cuci Tangan, Muka, Mandi (Utamakan Kebersihan Diri)
Membersihkan/ Mencuci APD (Pakaian kerja yang digunakan)
Pakaian kerja terpisah dengan pakaian harian

## Slide 8: 5. MENGENAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Perlindungan Terbaik adalah memakai APD
Jenis-jenis APD
Beda Pestisida Beda APD
Pestisida Pekat, APD Lebih Lengkap
Alternatif APD

## Slide 9
Pds/pesticide/2008-Untuk umum

## Slide 10
TEPAT SASARAN
PENGETAHUAN TENTANG OPT
TEPAT PESTISIDA
PENGETAHUAN TENTANG PESTISIDA
KLASIFIKASI PESTISIDA
TEPAT TAKARAN
PENGETAHUAN KALIBRASI
TEPAT WAKTU
TEPAT CARA
PENGETAHUAN TENTANG STADIA OPT
TANAMAN, CUACA, WAKTU APLIKASI
PENGETAHUAN ALAT APLIKASI
PENGGUNAAN NOZZLE
PENYEMPROTAN YANG EFEKTIF

## Slide 11
Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Pestisida
Lima Tepat bagi
Aplikasi Pestisida
(1) Tepat Sasaran Aplikasi
(4) Tepat Takaran Aplikasi
(3) Tepat Waktu Aplikasi
(5) Tepat
Cara Aplikasi
Pds/pesticide appl/2005-Untuk umum
(2) Tepat Pestisida

## Slide 12
Pengamatan
Identifikasi OPT : Hama, Penyakit, Gulma
Kepekaan Sasaran
Identifikasi musuh alami
Penentuan bidang sasaran
Pds/pesticide appl/2005-Untuk umum
I. TEPAT SASARAN

## Slide 13
Jenis pestisida: Insektisida, fungisida, acarisida, herbisida, molluskisida, dsb.
Mobilitas: non-sistemik, sistemik, translaminar,
Cara masuk dalam tubuh serangga: Racun kontak, racun perut, inhalasi
Mode of action: racun syaraf, racun metabolisme, racun pencernaan, racun pernafasan, dsb.
Formulasi: SL, SC, EC, WP, WG, CS, DP, SP, OD, OF dst.
Selektivitas: selektif dan non selektif
(2) Tepat Pestisida
II. TEPAT PESTISIDA

## Slide 14
Ambang pengendalian
(3) Tepat Waktu Aplikasi
Pds/pesticide appl/2005-Untuk umum
Perkembangan OPT: Preventif, Kuratif
Keadaan cuaca: angin, hujan, suhu, kelembaban
Masa tunggu: Pre Harvest Interval (PHI)
III. TEPAT WAKTU

## Slide 15
Konsentrasi aplikasi
Dosis aplikasi
Volume semprot
Imbangan antara dosis, konsentrasi dan volume semprot
Kalibrasi
(4) Tepat Takaran Aplikasi
Pds/pesticide appl/2005-Untuk umum
IV. TEPAT TAKARAN

## Slide 16
Penyemprotan (spraying)
Pengocoran (drenching)
Pengasapan (fogging)
Injeksi (injection)
Penaburan (broadcasting)
Fumigasi (fumigation)
Perlakuan benih (seed treatment)
Pds/pesticide appl/2005-Untuk umum
(5) Tepat
Cara Aplikasi
V. TEPAT CARA APLIKASI

## Slide 17
Keberhasilan Pengendalian OPT Ditentukan Oleh:
Pestisida yang digunakan SESUAI bagi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ada
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) masih PEKA (susceptible) terhadap pestisida yang digunakan
Diaplikasikan dengan TEKHNIK yang BENAR (waktu, takaran, cara)
Pds/pesticide appl/2005-Untuk umum

## Slide 18
NOZZLE (SPUYER)

## Slide 19
Fungsi Nozzle
Fungsi utama nozzle adalah memecah (atomisasi) larutan semprot menjadi butiran semprot (droplet)
Fungsi-fungsi lain
  Mengatur flow rate (angka curah)
  Mengatur pola semprotan
  Mempengaruhi volume semprot
  Mempengaruhi keselamatan pengguna & lingkungan

## Slide 20
PENGGUNAAN NOZZLE

## Slide 21
Hubungan Butiran semprot dengan Tekanan
Semakin Besar Tekanan memperkecil butiran semprot
Semakin kecil Tekanan memperbesar butiran semprot

## Slide 22
Nozzle Type Kerucut (Cone Nozzle)
Pola Semprotan Nozzle Kerucut

## Slide 23
Nozzle Type Kipas (Flat Fan Nozzle)
Pola Semprotan Nozzle Kipas

## Slide 24
Pola Semprotan Nozzle Polijet
Nozzle Type Polijet
(Floodjet Nozzle; Deflector Nozzle)

## Slide 25: DEFINISI KALIBRASI
Perlakuan untuk memastikan bahwa jumlah Produk/Pelarut, diaplikasikan secara BENAR pada Areal yang di tetapkan”

## Slide 26: MENGAPA PERLU KALIBRASI?
Dosis Aplikasi <<
  Tidak efektif, Resistensi
Dosis Aplikasi >>
  Mubazir, Bahaya lingkungan

## Slide 27: Faktor yang Mempengaruhi Jumlah APLIKASI:
Jumlah Produk
Kecepatan Jalan
Curah/Tekanan Semprot
Ukuran/tipe nozzle
Bidang semprot (jenis nozzle, ketinggian)

## Slide 28
RUMUS PENENTUAN JUMLAH PRODUK
RUMUS
KETERANGAN
Dosis:
Kebutuhan pestisida cair per satuan hektar dalam Liter
Konsentrasi:
Kebutuhan pestisida cair per satuan ml/cc per liter air
Volume Semprot:
Kebutuhan air per satuan HEKTAR

## Slide 29: RUMUS KALIBRASI
VS =
10.000 x CS
LS x KJ
Keterangan:
VS = Volume Semprot ( Liter/ Hektar )
CS = Curah Semprot ( Liter/ Menit )
LS = Lebar Semprot ( Meter )
KJ = Kecepatan Jalan ( Meter/ menit )

## Slide 30
Hitunglah Volume Semprot, Konsentrasi Larutan Semprot dan Jumlah Pestisida per tangki!
SOAL KALIBRASI
A. Diketahui (Nozzle Kerucut):
CS = 1,2 Liter/ Menit
LS = 2 Meter
KJ = 30 Meter/ menit
Dosis = 2 Liter/Hektar
Volume tangki = 16 Liter
B. Diketahui (Nozzle Deflector):
CS = 1,4 Liter/ Menit
LS = 2 Meter
KJ = 20 Meter/ menit
Dosis = 2 Liter/Hektar
Volume tangki = 16 Liter

## Slide 31: ALAT DAN BAHAN KALIBRASI SERTA APD
Knapsack Sprayer
Nozzle (Polijet)
  Warna: Hitam,Merah, Biru, Kuning, Hijau
Gayung
Corong
Ember
Gelas ukur (minimal 1 liter)
Alat Pengaduk
Meteran
Stopwach/ Timer
Alat Tulis
PERLENGKAPAN SAFETY:
PAKAIAN PELINDUNG
SEPATU BOOT
MASKER
FACE SHIELD
TOPI
SARUNG TANGAN

## Slide 32: Kesimpulan
Praktik Penyemprotan terbaik
  Menjaga kecepatan jalan
  Jaga ketinggian nozzle
  Tekanan yang konstan
  Kalibrasi
  Dosis yang tepat
  Bersihkan peralatan

## Slide 33
TERIMA KASIH